M = 10

0, 3, 6, 9, 1, 4,7, 2, 5, 8

| Предшествующее состояние автомата a(t) | Последующее состояние автомата a(t+1) |
| --- | --- |
|  | при x(t)=1 | при x(t)=0 |
| a0 | 0000 | A3 | 0011 |
| a 3 | 0011 | A6 | 0110 |
| a 6 | 0110 | A9 | 1001 |
| a 9 | 1001 | A1 | 0001 |
| a 1 | 0001 | A4 | 0100 |
| a 4 | 0100 | A7 | 0111 |
| a 7 | 0111 | A2 | 0010 |
| a 2 | 0010 | A5 | 0101 |
| a 5 | 0101 | A8 | 1000 |
| a 8 | 1000 | A0 | 0000 |

| № такта | Предшествующее состояние триггеров регистра | Последующее состояние триггеров регистра | Сигналы управления триггерами |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | J4 | K4 | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | 1 | X |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | 0 | X | X | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 0 | X | X | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X | 1 | X |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | X | 0 | 0 | X |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | X | X | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |

Таблица 1

| № такта | Предшествующее состояние триггеров регистра | Последующее состояние триггеров регистра | Сигналы управления триггерами |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | J4 | K4 | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 0 | X |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 0 | X | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 1 | X |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X | X | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0 |

Таблица 2