Обозначение символьных и графических ЖК-дисплеев WinStar

| W | H | 1602 | A | - | T | M | I | - | CT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |

### 1 - Код производителя

- W - Winstar

### 2 - Тип дисплея

- P - PLED, символьный (знакосинтезирующий)

- H - ЖКИ, символьный (знакосинтезирующий)

- G - ЖКИ, графический

- X - ЖКИ, графический (TAB-Tape Automated Bonding)

- C - ЖКИ, графический цветной с пассивной матрицей ColorSTN (C - Color)

### 3 - Разрешение

- для символьных: количество символов x количество строк

- для графических: количество точек по горизонтали x количество точек по вертикали

### 4 - Модель дисплея

Геометрические размеры, используемый контроллер

### 5 - Тип и цвет подсветки

| N - Без подсветки | F - CCFL Белая (подсветка люминисцентной лампой с холодным катодом) | B - EL Голубая (Электролюминисцентная подсветка ) | Y - LED Желто-Зеленая (Светодиодная подсветка) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D - EL Зеленая (Электролюминисцентная подсветка) | A - LED Янтарная (Светодиодная подсветка) |
|  |  | W - EL Белая (Электролюминисцентная подсветка) | R - LED Красная (Светодиодная подсветка) |
|  |  |  | G - LED Зеленая (Светодиодная подсветка) |
|  |  |  | T - LED Белая (Светодиодная подсветка) |
|  |  |  | P - LED Голубая (Светодиодная подсветка) |
|  |  |  | C - LED 7-цветов (RGB)(Светодиодная подсветка) |
|  |  |  | K - LED DIP Белый (Светодиодная подсветка) |
|  |  |  | O - LED Оранжевая (Светодиодная подсветка) |
|  |  |  | S - LED Белая (Светодиодная подсветка - замена CCFL) |

| CFFL Подсветка люминисцентной лампой с холодным катодом обеспечивает большую яркость и больший срок службы, чем электролюминисцентная подсветка. Минусы - яркость сильно зависит от окружающей температуры, при отрицательных - снижается более, чем на 60%, требуется специальная схема питания, работа в условиях вибрации сказывается на продолжительности срока службы, который может сократиться на 50%. | EL Электролюминисцентная подсветка - основными достоинствами являются низкое энергопотребление и равномерное освещение. Минусы - самый короткий, из перечисленных типов подстветки, срок службы, нерегулируемая яркость и требуется специальная схема питания. | LED Светодиодная (LED) подсветка обеспечивает больший срок службы, чем CFFL или EL, позволяет получить большую яркость, чем EL-подсветка. Устойчива к вибрациям. Не требует специальных схем питания. Основной минус - самое большое, из перечисленных типов, энергопотребление. |
| --- | --- | --- |

### 6 - Тип ЖК (технология изготовления), цвет

| B - TN Серый (позитив) | H - HTN Серый (позитив) | G - STN Серый (позитив) | T - FSTN Черный (негатив) |
| --- | --- | --- | --- |
| N - TN Черный (негатив) | I - HTN Черный (негатив) | Y - STN Желто-Зеленый (позитив) | F - FSTN Белый (позитив) |
|  |  | M - STN Синий (негатив) |  |
| C - CSTN (цветной) |

TN - Twisted nematic. Дисплеи, выполненные по данной технологии, обладают низким качеством отборажения, в первую очередь это касается углов обзора.
HTN - High Twisted Nematic. Дисплеи, выполненные по данной технологии, предоставляют большие углы обзора и улушенную контрастность изображения по сравнению с ЖК-дисплеями, выполнеными по TN-технологией. 
STN - Super Twisted Nematic. Технология позволяет получить хорошее качество изображения, контрастность аналогична ЖК-дисплеям, выполненным по TN-технологии. Кроме того позволяет получить высокий коэфициент мультиплексирования, по сравнению с TN-технологией.
FSTN - Film Compensated Super Twisted Nematic. Данная технология обеспечивает наилучшие углы обзора и контрастность изображения среди перечисленных. 
CSTN - Color Super Twisted Nematic. За основу взята технология STN с добавлением цветных фильтров для получения требуемого оттенка. Каждый видимый пиксел состоит из трех отдельных, каждый из которых имеет свой цветной фильтр, красный, зеленый и синий.

Следующая таблица поможет в выборе типа, цвета дисплея и подсветки (PDF-версия таблицы):

### 7 - Поляризатор, угол зрения, температурный диапазон

| A - RF, 6:00, Траб=0:+50 | M - RF, 3:00, Траб=0:+50 | G - RF, 6:00, Траб=-20:+70 | S - RF, 3:00, Траб=-20:+70 |
| --- | --- | --- | --- |
| B - TF, 6:00, Траб=0:+50 | N - TF, 3:00, Траб=0:+50 | H - TF, 6:00, Траб=-20:+70 | T - TF, 3:00, Траб=-20:+70 |
| C - TM, 6:00, Траб=0:+50 | O - TM, 3:00, Траб=0:+50 | I - TM, 6:00, Траб=-20:+70 | U - TM, 3:00, Траб=-20:+70 |
| D - RF, 12:00, Траб=0:+50 | P - RF, 9:00, Траб=0:+50 | J - RF, 12:00, Траб=-20:+70 | V - RF, 9:00, Траб=-20:+70 |
| E - TF, 12:00, Траб=0:+50 | Q - TF, 9:00, Траб=0:+50 | K - TF, 12:00, Траб=-20:+70 | W - TF, 9:00, Траб=-20:+70 |
| F - TM, 12:00, Траб=0:+50 | R - TM, 9:00, Траб=0:+50 | L - TM, 12:00, Траб=-20:+70 | X - TM, 9:00, Траб=-20:+70 |

| RF - reflective | TF - transflective | TM - transmissive |
| --- | --- | --- |

Угол обзора Угол обзора (Viewing Direction или Bias Angle) - направление, с которого информация с дисплея воспринимается наилучшим образом. При выборе следует руководствоваться тем, как будет распологаться дисплей в устройстве по отношению к оператору. Например, для калькулятора, который лежит на столе или находится в руках пользователя наилучшим будет вид будет 6:00, как изображено на рисунке слева.

### 8 - Знакогенератор, Встроенный преобразователь напряжения, Температурная компенсация

| CT, CP - Английский/Кириллица | V - Встроенный преобразователь | Т - Температурная компенсация | # - стандарт ROHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ET, EP, EE, EN, EC, ES - Английский/Европейский | N - Без встроенного преобразователя |  |  |