Ap p l i cat i o n No t e

AN3017

Модель PSPICE для фототранзистора

| Авторы: Ван Н. Трань | Инженер по применению персонала CEL, CEL Opto Semiconductors |
| --- | --- |
| Ларри Сискен | Менеджер по маркетингу продукции CEL, CEL Opto Semiconductors |
| Вэй Цзян | Стажер-выпускник (MSEE), SJSU |

Введение

PSPICE - программа моделирования цепей, используемая для достаточно детального анализа цепей, содержащих активные компоненты, такие как биполярные транзисторы, полевые транзисторы, диоды, опамперы и комкованные компоненты, такие как резисторы, конденсаторы и индукторы. Его измерительные параметры включают напряжение и ток. Однако, когда речь идет о компонентах opto electronics модели, программа SPICE не обладает способностью оценивать или моделировать компоненты opto electronics с выходами, измеренными в радиометрических или фотометрических единицах, таких как ватт (w) или просвет (lm), или другими переменными, такими как оптическая интенсивность, мощность излучения, облучение с единичными измерениями в mW/sr, mW/m2, люменах. Во многих случаях желаемый выходной сигнал по-прежнему будет содержать единицы измерения напряжения или тока, и эта накладная записка предоставляет пример модели оптопары, использующей модель SPICE.

Устройство оптопары

Как правило, оптопара является оптически ответвляющим изолятором, использующим GaAs LED в качестве источника света, и биполярным NPN pho-totransistor в качестве приемника. Прямой ток, If, через светодиодный излучатель производит фотоны, которые падают на активную область фототранзистора, и его выход, коллекторный ток, будет результатом коэффициента передачи If и тока (CTR). В качестве примера для данного примечания к приложению будет использоваться PS2561F-1.

Из PS2561F-1 спецификации CTR может изменяться от 300% до 600% при If = 5 мА и VCE = 5,0 В от устройства к устройству. Ниже приводится краткое описание PS2561F-1 электрических характеристик, которые можно найти в спецификации PS2561F-1 на www.cel.com для справки.

Характеристики CTR

|  |  |  | КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ ТОКА ПО СРАВНЕНИЮ С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРЯМОЙ ТОК |  |  |
| (%) | 600 | VCE = 5 В |  |  |  |
| ЦЕНТР | 500 | n = 2P |  |  |  |  |
| Отношение | 400 |  |  |  |  |  |
| Передача |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |
| Ток | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1 | 1 | 10 | 100 |  |
|  |  |  | Прямой ток IF (мА) |  |  |

Примечание: TA = 25 ° C, если не указано иное

Эти данные являются только справочными и не гарантируются.

Испытательная схема на время переключения

| Импульсный вход | VCC |  |
| --- | --- | --- |
| PW = 100 мкс |  |  |
| Рабочий цикл = 1/10 |  |  |
| ЕСЛИ | VOUT |  |
| 50 Ω |  |  |
|  | RL = 100 ОМ |  |

1

AN3017

Электрические характеристики (TA = 25˚C)

|  | Параметр | Символ | Условия | МИН. | TYP. | МАКС. | Единица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямое напряжение | VF | IF = 10 мА |  | 1.2 | 1.4 | V |  |
| Диод | Обратный ток | IR | VR = 5 В |  |  | 5 | μA |  |
|  | Емкость клеммы | Ct | V = 0 В, f = 1,0 МГц |  | 10 |  | pF |  |
| Транзистор | Коллектор темного тока эмиттера | ICEO | IF = 0 мА, VCE = 80 В |  |  | 100 | nA |  |
|  | Коэффициент текущего переноса (IC/IF) * 1 | ЦЕНТР | IF = 5 мА, VCE = 5 В | 300 | 450 | 600 | % |  |
|  |  |  | IF = 1 мА, VCE = 5 В | 60 |  |  |  |  |
|  | Напряжение насыщения коллектора | VCE (сб) | IF = 10 мА, IC = 2 мА |  |  | 0.3 | V |  |
| Двойной | Сопротивление изоляции | RI-O | VI-O = 1,0 кВ постоянного тока | 1011 |  |  | Ω |  |
|  | Емкость изоляции | CI-O | V = 0 В, f = 1,0 МГц |  | 0.5 |  | pF |  |
|  | Время подъема * 2 | TR | VCC = 10 В, IC = 2 мА |  | 5 |  | μs |  |
|  | Время падения * 2 | tf | RL = 100 ВТ |  | 7 |  |  |  |

Модель цепи Optocopler

Ниже приведена схема оптопары с выводом фототранзистора, использованная в этой заявке для моделирования PSPICE.

|  | A |  |  |  |  | R |  | Ул. | T |  |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Если | V = Если | CD |  |  | IB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | IC |  |
| VСМЫСЛ |  |  | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  | Q1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ниже приведен письменный текстовый файл модели PSPICE для работы при TA = 250 ° C

Модель: PS2561F-1

- A = PIN 1: анод диода

- K = PIN 2: катод диода

- E = PIN 3: излучатель BJT

- C = PIN 4: коллектор BJT

.SUBCKT PS2561F A K E C D1ADLED

* Оптический светодиод Vsense D K 0

* Forward Если текущее значение * с использованием Vsense

HD	R 0 Vsense 1

* I-V (источник напряжения, зависящий от тока)

| Ул. | Р Т | 100K |
| --- | --- | --- |
| CD | T | 0 | 20 пунктов |
| Gctr | C | B | СТОЛ |

- Фотодетектор {(IC vs IF )/* Q1 BF}

- где данные коллекторного тока

- по сравнению с прямым током

- получены из CTR

- график с использованием полиномиальной подгонки

+ {If (V (T) < = 3m,

+ ((-80000000000 * PWR (V (T), 5)  +800000000 * + PWR (V (T), 4) -3000000 * PWR (V (T), 3) + + 5177,2 * PWR (V (T), 2) + 0,2453 * V

+ (T) -0.00005) * 1,04/700), + (((9000000 * PWR (V (T), 5) - + 998113 * PWR (V (T), 4) + 42174 * PWR + (V (T), 3) -

+ 861,32 * PWR (V (T), 2) +

+ 9.0836 * V (T) -0.0078) * 0,945/700))} + (0,0) (0,1 м, 0,1 м)

Детектор Q1 C B E

.модельный светодиод D IS = 1p N = 1.999644 + RS = 0 BV = 6 IBV = 10u

+ CJO = 10p EG = 1,424 TT = 500n

.модельный детектор NPN IS = 2.857P BF = 700 + NF = 1.1786653 BR = 20 TF = 80.64p

+ TR = 4,56886n

+ CJE = 16.315P CJC = 21.1189P VAF = 250 ISS = 0 + CJS = 44.5657p ISC = 120p

.ends * $

2

AN3017

Результаты модели PSPICE

A. КТР

Модель PSPICE для кривой CTR достаточно близка к данным в спецификации, как показано ниже.

CTR и IF

6.00

5.00

4.00

ЦЕНТР	3.00 Лист технических данных

Модель SPICE

2.00

1.00

0.00

0.1	1.0	10.0	100.0

IF (мА)

Комментарии:

Данная модель SPICE предназначена для моделирования поведения устройства при Ta = 25 ° C. Обратите внимание, что модель не может дублировать точные характеристики устройства в реальном мире при любых условиях, и они не могут заменить кормушку для окончательной проверки конструкции.

Заключение

Модель PSPICE может быть полезным инструментом для моделирования

optocopler в схеме, которая включает optocoplers

в его конструкции. Тем не менее, необходимо проявлять осторожность и

проверить и проверить с помощью реальных устройств в тестовой цепи

гарантировать, что результат. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт

Модели PSPICE оптопок Renesas/CEL на

http://www.cel.com/spice.

do? command = sunStartType & group = 2

B. Время переключения

Когда дело доходит до соответствия одной и той же производительности времени подъема и падения устройства, становится трудно выбрать параметры модели транзистора NPN, которые будут дублировать одну и ту же производительность, в результате достигается компромисс, так что модель может рассматриваться как типичная или наихудшая производительность, как показано ниже.

1000

| Время (нас) | 100 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 |  |
| Переключение |  |  |
|  | 1 |  |
|  | 0.1 |  |

| 0.1 | 1 | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Нагрузочный резистор RL (кОм) |  |

Представленная здесь информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. California Eastern Laboratories не несет ответственности за использование любых описанных здесь схем и не делает никаких заявлений или гарантий, выраженных или подразумеваемых, что такие схемы свободны от нарушения патентов.

© Калифорнийские восточные лаборатории 11/11

TR

tf

tr_Spice

tf_Spice

4590 Патрик Генри Драйв, Санта-Клара, Калифорния 95054-1817 тел. 408-919-2500 ФАКС 408-988-0279 www.cel.com

3