При помощи такой вот схемы можно включить камин в розетку совершенно незаметно для счетчика :) . Скажу прямо, можно подключить любой электрический прибор не требовательный к форме питающего напряжения.

Как работает эта схема? После включения питания сетевое напряжение поступает одновременно на диоды VD1 и первичную обмотку трансформатора Т1. Если в момент включения регулятора в сети оказалось напряжение отрицательной полярности, ток нагрузки протекает по цепи эмиттер-коллектор VT1. Если полярность сетевого напряжения положительная, ток протекает по цепи коллектор-эмиттер VT1. Значение тока нагрузки зависит от величины управляющего напряжения на базе VT1. Управляющее напряжение формируется генератором на логических элементах (микросхема К155ЛА3). Частота генератора - 2кГц, скважность - 50% . Таким макаром наш камин превратился в высокочастотную (с точки зрения счетчика) нагрузку, а это ему ой как не нравится...

Останется только в нужный момент открывать транзистор и счетчик начнет крутится куда надо.

Параллельно нагрузке можно включить конденсатор ( на схеме показан как С1) - это улучшит форму напряжения подаваемого на нагрузку. Емкость придется подбирать экспериментально, рекомендую использовать бумажные конденсаторы. Можно применить более мощный транзистор.

Принципиальная схема.