Для открытия двери можно попробовать набрать *#423 . (*#423 это для старых моделей, вот этот подходит к новым, *#4230)

Вход в сервисный режим достаточно простой: #999-пикнет 2 раза- вводим мастер код, по умолчанию 1234, если подошел-пикнет 1 раз если код неправильный, то пикнет двухтональным сигналом и загорится красный светодиод.

Расшифровка операций (так как их мало в сервисном режиме, то расшифровка кнопок приведена здесь:

2-установка индивидуальных кодов для квартир

3-программирование ключей для входа 4-стирание ключей из памяти *-выход из режима #-подтверждение установки (сохранение изменений).

1,5,6,7,8,9,0- не существует.

Попробуй себе ключик закодировать (приведен пример, если мастер код подошел): #999 (2 пика) 1234 (1 пик) 3 (1 пик) {номер квартиры} приложи ключ (пикнул) # а потом * .

Домофоны VIZIT имеют также специальный режим, в котором можно поменять все- даже мастер код. Переход в этот режим осуществляется из обычного состояния так (взято из инструкции): 1) отключить питание домофона 2) разъединить два провода "программирование" в центральном блоке 3) включить питание. Как видно из вышесказанного, блок с кнопками надо снимать.