| Позиционное | AD USB Analyzer v4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Кол | Корпус | Примечание |
|  | Диоды |  |  |  |
| D1 | D1 | 1 | LL4148 |  |
| D2-9 | BAV99 | 9 | SOT23 |  |
|  | Дроссели |  |  |  |
| L(1),2,3,4 | 68 мкГн | 3 | радиальные | 0,05А 47-100 мкГн |
|  | Конденсаторы |  |  |  |
| C1,2 | 12 пФ | 2 | 0805 |  |
| C3,4,6-11,13,14,17,36 | 0,1 мкФ | 11 | 0805 | 0,1-0,22 мкФ |
| С5,12,15,16,24,25,37 | 22 мкФ | 6 | 1210, выводной |  |
| C18,20 | 220 пФ | 1 | 0805 | точно |
| С19 | пФ | 1 | 0805 |  |
| С21 | 6-40 пФ | 1 | подстроечный |  |
| С22 | 22 пФ | 1 | 0805 | точно |
| C23 | 0,047 мкф 50В | 1 | плёночный | 0,033-0,068 |
| C26 | 1 мкф | 1 | керамика | 1-3,3 мкф |
|  | Микросхемы |  |  |  |
| DD1 | CY7C68013 | 1 | SSOP56 |  |
| DD2,3 | 24LC02 (ATMEL!!!) | 2 | SOIC8 | 24LC0-08, 24C0-08 |
| DD4 | AD9057 | 1 | SSOP20 | AD9283 + R66 |
| DD5 | TPS60402 | 1 | SOT23-5 | TPS60400 |
| DA1 | LD1117-3,3В | 1 | SOT223 | LT1117 3,3В |
| DA2 | AD8066 | 1 | SOIC8 |  |
| DA3 | TL431 | 1 | SOT23 |  |
| T1 | 2N7002 | 1 | SOT23 |  |
|  | Резисторы |  |  |  |
| R1,38 | 10 кОм | 2 | 0805 | 10-20кОм |
| R3,37 | 1,5 кОм | 2 | 0805 |  |
| R4-12 | 100 кОм | 9 | 0805 | 100-200 кОм |
| R13-21,23 | 33 Ом | 9 | 0805 | 20-30Ом |
| R22 | 1 Ом | 1 | 0805 | защитный |
| R24,26 | 1,2 кОм | 2 | 0805 | точно |
| R25,27 | 1,5 кОм | 2 | 0805 | точно |
| R28 | 1 кОм | 1 | 0805 | точно |
| R29 | 110 Ом | 1 | 0805 | точно |
| R30 | 240 кОм | 1 | 0805 | точно |
| R31 | 220 кОм | 1 | 0805 | точно |
| R32 | 51 кОм | 1 | 0805 | точно |
| R33 | 510 кОм | 1 | 0805 | точно |
| R34 | 430 Ом | 1 | 0805 | 390-470 Ом |
| R35 | 20 кОм | 1 | 0805 |  |
| R36 | 10 кОм | 1 | CA6 | подстроечный |
| R39 | 000 | 1 | 0805 |  |
|  | Разъёмы |  |  |  |
| X1 | USB-mini5 | 1 |  |  |
| X2 | BH16-R | 1 |  |  |
|  | IDC16 | 1 |  |  |
|  | Шлейф 16 жил | 1 |  | 0,5М |
| X3 | BNC-JR | 1 |  |  |
| S1 | DIP-4R | 1 |  | PLD4R |
| Z1 | 24 мГц | 1 | mini | HC49US |
| S2 (JMP5) | DIP-1R | 1 |  | PLD1R |

Перед монтажом проверить визуально плату (на свет) и убедится в отсутствии замыканий между дорожками и обрывами дорожек. Подозрительные места проверить прибором. Устранить замеченные дефекты.

После установки компонентов, убедится в отсутствии замыканий между дорожками и контактными площадками.

# 1) 24LC02 только фирмы ATMEL. Microchip в этой схеме выбора ИМС не работают.

2) 7 ножки обоих EEPROM после записи прошивки, желательно присоединить к 8 ножкам – - включить защиту от перезаписи.

3)  плате допущена ошибка. Перепутаны 2 и 3 ножки DA2. Возможное решение:

1 -  Приподнять 2 и 3 ножки над платой и соединить с нужными ПП.

2 -  Сделать как на рисунке ниже.

- Установка AD9057. L2  устанавливается, L1 не устанавливается.

- Установка AD9283. L1  устанавливается, L2 не устанавливается.

Замкнуть 2 контактные площадки около DD4, как показано на рисунке

R25 заменить на 1,2 кОм и установить, как показано на рисунке

добавочный R40 (5,6 или 6,2 ком)  установить, как показано на рисунке.

- 51вывод CPU для совместимости с «Saleae Logic» надо отрезать

от GND и подключить к выводу переключения памяти S2 (JMP5) и в DD3 «залить»

прошивку для  «Saleae Logic».

- Сигнал SCL на DD2-3 нужно подтянуть через 10К к +3,3в.