'****************************************************************

'*  Name    : frequency.BAS                                     *

'*  Author  : [Konstantin32768]                                 *

'*  Notice  : Copyright (c) 2010 [set under view...options]     *

'*          : All Rights Reserved                               *

'*  Date    : 03.02.2010                                        *

'*  Version : 1.0                                               *

'*  Notes   : FOR PIC16F876A                                    *

'*          : Задача: сгенерировать одновременно частоты,например,*

'*          : 2Гц на B.0, 1 Гц на B.4,B.7 в теле основной       *

'*          : программы без использования PAUSE                 *

'****************************************************************

DEFINE osc 3 'определяем частоту PICа (3,579545 МГц)

TRISB = %00000000 'устанавливаем порт В как выходы

PORTB = %00000000 'записываем в прот В нули

C VAR BYTE 'счетчик циклов

C=0

K VAR BYTE 'коэффициент масштабирования для изменения конечной частоты

K=100

'---------------------------------------------------------------------

Main:

'текст основной программы, например, опрос портов и т.д.

'----------------------------------------------------------------------

Frequency'подпрограмма формирования частоты

'допустим, что за 1/2 перида (2Гц/0,25сек.)вся программа выполнится 100 раз

PORTB = %10010001 'устанавливаем B.0,4,7=1

C=C+1

IF C<K THEN Main 'формирование положительного полупериода в течение "К"

PORTB = %10010000 'устанавливаем B.0=0, а В.4,7=1

IF C<K*2 THEN Main 'формирование отрицательного полупериода в течение "К"

PORTB = %00000001 'устанавливаем B.0=1, а В.4,7=0

IF C<K*3 THEN Main '

PORTB = %00000000

IF C<K*4 THEN Main

C=0

GOTO Main

END