В таблице 1 приведены технические характеристики терморегуляторов серии “К”.

* Регулируемый диапазон - это разница между точкой замыкания в наиболее “теплом” положении терморегулятора и точкой замыкания в наиболее “холодном” положении. Для терморегуляторов К52, К59, К61 этот параметр предусматривает разницу между точками размыкания в наиболее “теплом” положении и в наиболее “холодном”.

** Перепад срабатываний - это разница между точками замыкания и размыкания контактов терморегулятора.

Таблица 1.

| Тип терморегулятора | Диапазон температур | Регулируемый диапазон, oC* | Перепад срабатывания, оС** |
| --- | --- | --- | --- |
| К50 | 40+40 | -4...40 (вариант А) | 3...14 |
|  |  | 5...15 (вариант В) | 10...25 |
| К52 | -40...+40 | 5...20 | 3...40 |
| К54 | -40...+40 | 4...30 | 3...14 |
| К55 | -40...+40 | 4...30 | 3...14 |
| К56 | -40...+40 | 4...30 | 3...14 |
| К57 | -40+40 | 4...30 (вариант А) | 3...14 |
|  |  | 5...15 (вариант В) | 10...25 |
| К58 | -40...+40 | 4...30 | 3...14 |
| К59 | -32...+6 | 4...18 | 2...8 |
| К60 | -40...+40 | 4...14 | 4...14 |
| К61 | -32...+6 | 4...18 | 2...8 |

Материал подготовил Ю. Замятин (UA9XPJ).