MS8902B            AC детектор напряжения И металлоискатель.

РАБОЧАЯ        ИНСТРУКЦИЯ

Номер 1708-09 , Hewlett -центр , 54 Хой Юн Road, Куан Тонг, Коулун, Гонконг. ШЭНЬЧЖЭНЬ HUAYI MASTECH CO. Восточное крыло , 8 / Ф. , блок 4 , Сэйдж Наука и техника промышленного сада, Хуа Цян Бей Rd . Шэньчжэнь, Китай DONGGUAN HUAYI MASTECH CO. Yuliangwei промзона, Цинси город, Дунгуань, КитайПеред использованием продукта, желательно, чтобы провести некоторое время на чтение этого руководства , чтобы избежать риска .

ВНИМАНИЕ, используя это устройство в среде с сильным излучаемой радиочастотного электромагнитного поля ( около 3 В / м), возможность влиять на точность измерения.

Результат измерения может быть сильно отклонятся  от фактического. Читать, понимать и соблюдать правила безопасности и инструкцию по эксплуатации руководство перед использованием

ВНИМАНИЕ, будьте очень внимательны в использование этого устройства. Неправильное использование этого устройства может привести к травмам или смерти. Соблюдайте все меры предосторожности, предложенные в данном руководстве в дополнение к обычной техники безопасности, используемых в работе с электрическими цепями. НЕ обслуживать это устройство , если вы не квалифицированы, чтобы сделать это.

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Важная информация о безопасности, обратитесь к инструкции по эксплуатации.

Заземление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение  напряжения переменного тока, 20В ~ 1000 В.  переменного тока / 50 ~ 500 Гц

Расстояние  обнаружения металла, 1> 20 мм

Звуковые и легкие инструкции

Корректируемая чувствительность. Урегулирование чувствительности по умолчанию

При  низком уровне заряда батарее,  автоматически выключается

Соответствует  международному стандарту безопасности EN61010-1 / 600V САТ III/1000V САТ II

Батарея, 1X12 В.  (Тип A23S) щелочная батарея

Рабочая температура   32 - 122F (-10 - 5O'C)

Температура хранения -4 к 140F (-20 к 60°C)

Влажность <85%RH

Размеры 157x24X20 мм

Вес. 45 г.

УСТАНОВКА  БАТАРЕИ

1. Откройте крышку батарейного отсека.

2. Вставить 1X12V (A23S Тип) щелочная батарея (соблюдайте полярность).

3. Закройте крышку батарейного отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваш счетчик не работает должным образом, проверьте состояние аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, если она по-прежнему хороша, и что он правильно установлен.

ВНИМАНИЕ, чтобы избежать поражения электрическим током, не работают метр, пока крышка аккумуляторного отсека не на месте и надежно закреплены.

ВНИМАНИЕ, измерение должно быть сделано только с крышкой на кончике зонда.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ, При обнаружении цепи высокого напряжения, как постоянного и переменного тока, очень опасны и должны быть измерены с большой осторожностью. Держите руки и пальцы на теле зонда и от острия зонда.

Перед тестированием напряжения переменного тока или металлический предмет

Перед использованием для проверки напряжения переменного тока или металлический предмет, детектор должен быть протестирован на известного источника напряжения или на известном металлическим предметом, чтобы убедиться, что он правильно работает.

Выберите режим обнаружения

- Нажмите выключатель питания 4, чтобы включить детектор. По умолчанию он находится в режиме обнаружения напряжения переменного тока. Если нажать на кнопку 3 и удерживайте ее в течение двух секунд, детектор  измениться  в режим обнаружения металлических предметов. Вы можете нажать кнопку 2, и удерживайте ее в течение двух секунд, чтобы изменить детектор в режим обнаружения напряжения переменного тока.

Для проверки переменного тока электрическое напряжение в розетке:

- Нажмите выключатель питания 4, чтобы включить детектор, выбрать режим обнаружения переменного напряжения. Красный светодиод будет гореть. И  затем установить чувствительность нажмите кнопку 2  для высокой чувствительности, или нажмите кнопку 3 для низкой чувствительности. После того, как вы нажмете кнопку 3 или кнопку 2, убедитесь, держа его менее чем за 2 секунды.

- Сенсорный кончик зонда 1 к веревке, подключенного к разъему, или вставить в гнездо отверстие.

Если AC электрическое напряжение присутствует, детектор будет мигать и зуммер подаст звуковой сигнал.

- Если Вы хотите изменить чувствительность детектора по умолчанию, Вы можете сначала установить детектор в надлежащую чувствительность и нажатие кнопки 2 и кнопки 3 когда-то и содержать его в течение двух секунд, детектор сохранит чувствительность к самой чувствительности по умолчанию.

Для проверки и найти металлический предмет

- Нажмите  выключатель питания 4, чтобы включить детектор, и что бы выбрать режим обнаружения металла, нажать на кнопку 3 и удерживайте ее в течение двух секунд, в это время что зеленый светодиод горит металлический предмет.

2.  Перемещайте детектор медленно и гладко через площадь поверхности.

3.  Если металлический объект будет присутствовать, то красный LED высветится,

и зуммер подаст  звуковой сигнал.

Автоматическое отключение

Если нет любая операция и напряжения переменного тока или металлический предмет обнаружен в течение пятнадцати минут после включения питания, прибор будет авто выключение с зуммером звуковым сигналом и красной светодиодной вспышкой.

Обнаружение низкой батареи  Состояние прибора при загрузке, когда заряд батареи менее 9В, зеленый светодиод мигать медленно. Движимые низкий заряд батареи, при низкой батареи питания состояния прибора не гарантирует достоверность результатов измерений.