| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД «РАДИОРЕЛЕ» 61105, г. Харьков, пр. Гагарина, 181, тел (+380572) 52-00-94 | ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА А 11 13 21 23 Б 12 22 |
| --- | --- | --- |
| РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ | Тип РЭК 37 |  |  |
| Электромагнитное герметичное реле постоянного тока с двумя переключающими контактами. Реле предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. . Коммутирует ток от 10-6 А до 1 А. Масса реле не более 3.5 г. Технические условия РФ4.500.477 ТУ |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТАБЛИЦА 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: согласно табл.1. РЕЖИМЫ КОММУТАЦИИ: согласно табл.2. СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ: ≤0.5 Ом – Зл99.99. ≤1.4 Ом – СрМгН99. ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ: 3.5 мс макс. ВРЕМЯ ДРЕБЕЗГА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ: 1.5 мс макс. ВРЕМЯ ОТПУСКАНИЯ: 2 мс макс. ВРЕМЯ ДРЕБЕЗГА ПРИ ОТПУСКАНИИ: 0.5 мс макс. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ: между токоведущими цепями, между токоведущими цепями и корпусом: 200 МОм – в норм. климатич. условиях; 20 МОм - при максимальной температуре; 10 МОм – при повышенной влажности. между обмоткой и корпусом: 5 МОм – при повышенной влажности. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ: между токоведущими цепями и корпусом: 300 В – при норм. климатич. условиях; 210 В – при повышенной влажности; 180 В – при пониженном атм. давлении. ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ: от 5 до 20 Гц с амплитудой до 3 мм; свыше 20 до 50 Гц с амплитудой 1.5 мм; свыше 50 до 1500 Гц с ускорением до 150 м/с2 (15g); свыше 1500 до 3000 Гц с ускорением до 200 м/с2 (20g). УДАРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: до 75g. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: от 213К (-60°С) до 358К (+85°С). ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: до 98% при 308К ( +35°С ) АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ: от 1.33·10-6 Па ( 10-6 мм рт.ст.) до 305900 Па (2300 мм рт.ст.) | Исполнения | Рабочее напряжение, В | Напряжение срабатывания при 298К (+25°С), В, не более | Сопротивление обмотки при 298К (+25°С), Ом |
|  | РФ4.500.477-00, -10,-15, -21 РФ4.500.477-01, -11,-16, -22 РФ4.500.477-02, -12,-17, -23 РФ4.500.477-03, -13,-18,-24 РФ4.500.477-04, -14,-19,-25 РФ4.500.477-20. | 27 + 7- 4 18 ± 2 12 + 4- 2 6 + 2- 1 4 ± 0.5 5 ± 0.5 | 19,3 13.0 7.9 4.1 2.7 3.6 | 1900 + 120 - 380 800 ± 120 270 ± 40 65 + 6.5- 10 36 ± 3.6 145 ± 10 |
|  | РЕЖИМ КОММУТАЦИИ ТАБЛИЦА 2 |
|  | Диапазоны коммутации | Вид нагрузки | Род тока | Частота коммутации, Гц, не более | Число коммутационных циклов, не более |
|  | тока, А | напряжения, В |  |  |  | при норм. темпер. | в т.ч. при 358К (+85°С) |
|  | 0.01 – 0.25 0.25 – 0.5 0.5 – 1 – 0.15 0.01 – 0.25 0.25 – 0.5 0.01 – 0.15 10-6 – 10-3 10-3 – 0.05 10-3 – 0.06 | 6 – 30 6 – 30 6 – 30 6 – 120 эфф. 6 – 30 6 – 30 6 – 120 эфф. 0.05 – 10 3 – 36 6 – 36 | акт. акт. акт. акт. τ≤15 мс τ≤15 мс cosφ≥0.3 акт. акт. τ≤15 мс | пост. пост. пост. перем. 50-1100 Гц пост. пост. перем. 50-1100 Гц пост. пост. пост. | 10 10 3 10 3 1 3 10 10 5 | 105 5·104 104 5·104 104 5·103 104 1.5·105 104 104 | 5·104 2.5·104 5·103 2.5·104 5·103 2.5·103 5·103 7.5·104 5·103 5·103 |