Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO 936 T12 T1 T13 Handle

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=106752

У Вас что-то вроде такого контроллера???

SLEEP - не работает
FIX0 4/7
AD=0-засыпает и не просыпается
AD=1-не засыпает (подгрузил 1к, с +5 на + SLEEP, поработал недолго, перестал, куда он ток жрёт?)
AD=2-засыпает и не просыпается ( режим для SW 18010P - пришли в комплекте 2 шт.)

Подгрузил 820Ω, с +5 на + SLEEP, пока работает.

геркон sleep не работает (

Геркон на замыкание должно быть? Тогда в меню FIX0 4/7 AD в 0, с другой стороны по умолчанию AD=2, по любому отрабатывать должен.

Да, на замыкание родной что шел в комплекте. Оп, SW 18010P датчик вибрации, а я думал это гекон Всё! Разобрался, поставил датчик вибрации в ручку паяльника, теперь всё гуд

В качестве датчика sleep установил в ручке маленький геркон, а на полставке мощный магнит (датчик вибрациии был бы интереснее, но не помещается в моей ручке). Базовые установки не менял. 
Режим sleep реализован программно, через 300 секунд станция засыпает, для пробуждения достаточно снять паяльник с подставки.

Уберите конденсатор который в самой ручке, точность увеличится

TPC8107

Если кто знает на что виляют эти коэффициенты - отписываемся сюда, составим мануал сообща ;)
fix1 - зависимость от напряжения питания
fix2
fix3 - я так понимаю, коррекция погрешности в показаниях температуря с её реальным значением
fix4
fix5
fix6
fix0 - режим sleep

Пришла ко мне платка. Малюсенькая )
Это точно знаю проверил
DC вход питания 24В
- - Out In для Т12 с ручкой HAKKO FX-9501 используем - и Out (я так думаю где термопара включена последовательно с нагревательным элементом)
+ X Y - это для энкодера + не используется
Sleep на замыкание для сигнала что паяльник на подставке
- 1 2 3 это подключение кнопок

Не проверял, но должно работать
+ X Y - ставим переменный резистор думаю на 20-50кОм не используем X, Y центр
- - Out In In и - выход термопары +-, Out и - нагревательный элемент +- (я так думаю где термопара включена раздельно от нагревательного элемента)

Себе подключил энкодер с кнопкой. Больше ничего не надо. Всё меню управляется им, без проблем.
Светодиоды не вывел и режим сна пока не реализовал (думаю нужен ли он мне).

http://ru.aliexpress.com/item/Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-For-HAKKO-936-T12-T1-T13-Handle/1615605789.html?sk=VnYZvQVf:&cpt=1438399231163&cv=47843&dl_target_url=http://www.aliexpress.com/item/Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-For-HAKKO-936-T12-T1-T13-Handle/1615605789.html&aff_platform=aaf&aff_trace_key=37723697919362647&dp=05afebbd3a4b1bdea641912eab9f5c4f&af=133313

Включаем питание, с нажатой средней кнопкой, попадаем в меню FIX0.
Есть ещё шесть FIX1 - FIX6. Вкл. питание с кнопками "+" и "-" (править после принятия литра, в светлой эйфории что прав).
Картинки из сети

Т12 и датчик вибрации, связи нет.
SW 18010P уравление SLEEP, добавил схему, выше.

Тоже приобрел этот контроллер. Думал подойдет для ручки 907 http://www.ebay.com/itm/New-Soldering-S ... 1c3cf06fb8 но похоже в ней не термопара, а терморезистор. Разобрал "ручку", поробовал греть керамический элемент - на низкоомном выходе напряжения термоЭДС нет, а вот сопротивление меняется. Кто-нибудь адаптировал контроллер под терморезистор?

Разобрать (открутить втулку) дело 10 секунд, зато исключается сопротивление проводов от разъема, да и тыкать в штыри на разъеме неудобно. На платке, где выведены 4 конца от керамического стержня замерил мультиметром UT-60H: синяя пара - 51,1 Ом, красная пара - 2,82 Ом (с учетом сопротивления проводов мультиметра 0,04 Ом). Ясно, что синяя пара - нагревательный элемент (нихром или другой материал не суть важно). А вот красная пара при нагревании стержня (поднес другой паяльник) увеличивает свое сопротивление. При подключении на ее выход вольтметра - нули. Насколько я понимаю, если бы это была термопара, при нагреве должна генерироваться термоЭДС. Из этого делаю вывод, что в качестве следящего за температурой датчика стоит не термопара, а термозависимое сопротивление.