Инструкция по эксплуатации SAIKE 8858

рабочее напряжение : 100-240V/AC
частота переменного тока : 50-60 Гц.
потребляемая мощность в зависимости от температуры : 100-320W
регулировка температуры нагрева : 100-480 градусов Цельсия
регулировка потока воздуха : 3-10 mp.

настройка
1. установите отображение температуры в режиме ожидания "---"
нажмите кнопку "setup" 1 раз , светодиодный дисплей мигает , показывая заданное значение температуры , кнопками "up" и "down" установите значение какое вы желаете
2. установите поток или давление воздуха , нажмите кнопку "setup" 3 раза , на дисплее будет символ "F" и значение давления в числовой форма , установите кнопками "UP" и "DOWN" нужное значение

3. на дисплее будет символ "S-E" , это значит что станция запрограммирована и в рабочем положении , вы можете перепрограммировать станцию в любое время в соответствии с инструкцией по эксплуатации

предосторожности :
1. запрещается замена сопла для воздуха в рабочем состоянии во избежание ожогов
2. не выключайте сетевое питание когда станция работает , используйте кнопку "OFF" и дождитесь автоматического отключения
3. не касайтесь руками сопла станции и металлических частей когда станция работает 
4. не позволяйте станции долго работать при максимальной температуре нагрева

Перевод сделан пользователем сайта Казус elon