|  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН» 634049, г. Томск, ул. И.Черных, 14-18 ИНН 7017066450 КПП 701701001 ОГРН 1037000106659 тел/факс (3822) 75-50-74, 75-50-64 75-01-93, 75-11-10 www.rele.tomsk.ru e-mail: gabenergo@tomsk.ru rele@tomsk.ru |  | Руководителям предприятий, техническим директорам, главным специалистам. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .2011 г. № 10/2010 на № от | Руководителям предприятий, техническим директорам, главным специалистам |  |

Уважаемые господа!

В целях повышения надежности эксплуатации ответственных электроустановок переменного тока Вашего предприятия и увеличения их срока службы, ООО «Легион» предлагает электронные контроллеры расцепителя ЭКРМ различных модификаций.

| Наименование | Для эл.установок с Iном | Пределы контролируемых токов (А) | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКРМ -1,2,3-2,5 | 0,5÷2,5 А | от 0,4 до 25 | 5800,00 | 6844,00 |
| ЭКРМ -1,2,3-5 | 1÷5 А | от 0,8 до 50 | 5800,00 | 6844,00 |
| ЭКРМ (ЭКР-1,2) -1,2,3-12,5 | 3÷12,5 А | от 2,0 до 125 | 5900,00 | 6962,00 |
| ЭКРМ (ЭКР-1,2) -1,2,3-25 | 10÷25 А | от 4,0 до 250 | 5900,00 | 6962,00 |
| ЭКРМ (ЭКР-1,2) -1,2,3-62,5 | 20÷62,5 А | от 10,0 до 625 | 5900,00 | 6962,00 |
| ЭКРМ (ЭКР-1,2) -1,2,3-125 | 50÷125 А | от 20,0 до 1250 | 6100,00 | 7198,00 |
| ЭКРМ (ЭКР-1,2) -1,2,3-250 | 100÷250 А | от 40,0 до 2500 | 6100,00 | 7198,00 |
| ЭКРМ (ЭКР-1,2) -1,2,3-625 | 200÷625 А | от 100,0 до 6250 | 6400,00 | 7552,00 |
| Модуль КС |  |  | 450,00 | 531,00 |
| Модуль ИС |  |  | 450,00 | 531,00 |
| ПУ-04М(ПУ-04) |  |  | 4600,00 | 5428,00 |

ЭКРМ-1,2,3 осуществляют контроль рабочих токов обслуживаемой электроустановки, обеспечивая 4-х уровневую регулируемую защиту, и при  возникновении аварийных режимов работы, отключают ее при:

1. Перегрузке по току недопустимой продолжительности (поломка или заклинивание приводных механизмов, разрушение подшипников и.т.п.).

2. Недопустимом снижение нагрузки (поломка приводных механизмов, сухой ход насоса и.т.п.).

3. Обрыве  любой фазы (при Imin ≠ 0)

4. Коротком замыкании (время срабатывания не более 0,05 сек.).

В контроллерах ЭКРМ (ЭКР) реализован принцип обратно-квадратичной токовременной зависимости. Контроллеры обеспечивают регистрацию даты, времени, величины контролируемых токов и причины аварии на момент аварийного отключения. На лицевой панели ЭКРМ (ЭКР) отображается индикация причины последнего аварийного отключения. На боковой панели ЭКРМ-1, ЭКРМ-2 расположено гнездо для подключения дополнительных модулей КС и ИС, поставляемых по требованию заказчика.

Модуль КС – контакт сигнальный - представляет собой электронный ключ, обеспечивающий замыкание тока до 0,3 А при напряжении до ~250 В при возникновении аварийной ситуации.

Модуль ИС - индикатор сигнальный - представляет собой светодиод (внешняя сигнализация), который обеспечивает световой сигнал любой возникшей аварийной ситуации.

Индикатор сигнальный (контакт сигнальный) при выходе режима работы за пределы уставок защиты Imax, Inom, Imin – включаются прерывисто с интервалом 0.5сек., а при аварийном отключении – включаются непрерывно.

1.ЭКРМ (ЭКР)- 1 имеет нормально замкнутый управляющий ключ, который работает на размыкание цепи управления при аварийном отключении, сохраняет в памяти параметры четырех последних по времени аварийных отключений и имеет в своем составе программируемый таймер, обеспечивающий возможность автоматического подключения  отключения нагрузки по заданной программе в реальном масштабе времени. Число программируемых  циклов «включение-отключение» в течение суток - от 1 до 10, разрешение по времени 1 мин.

2. ЭКРМ (ЭКР)- 2 может работать как на размыкание, так и на замыкание контакта управления при аварийном отключении. ЭКРМ - 2 сохраняет в памяти параметры восьми последних по времени аварийных отключений. ЭКРМ - 2 таймера не имеет.

3. ЭКРМ - 3 коммутирует цепь постоянного или переменного тока до 20 А при напряжении до 380 В и работает на замыкание или размыкание цепи управления при аварийном отключении. Питание контроллера осуществляется как от напряжения 220 В  или 380 В  переменного тока частотой 50 Гц, так и постоянного тока от 36 В  до 200 В с подключением добавочного  резистора.

Контроллер коммутирует цепь от 0,1 до 2А. ЭКРМ изготавливается в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69  и предназначено для работы при температуре окружающей среды от -40С до +40С  при относительной влажности до 95% и работает совместно с пультом индикации ПУ-04М (ПУ-04), который управляет любым количеством  контроллеров ЭКРМ и ЭКР посредством ИК-лучей на расстоянии 5-50 см.

ЭКРМ-2,5, ЭКРМ-5, ЭКРМ (ЭКР)-12,5  позволяют измерять и контролировать токи до 100 КА в установках до 10 КВ через вторичную обмотку трансформатора.

Пульт управления ПУ-04, ПУ-04М входит в комплект поставки по требованию заказчика.

ООО «Легион» надеется на сотрудничество и развитие партнёрских отношений.

Директор										А.Б. Гальперин